13. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához

A tervezett tevékenység neve

Abasár vízműtelepen lévő gerincvezeték építése, csőkapcsolatok kialakítása, és 2 x 250 m3-es medenceépítés Rekonstrukció

A tevékenység(ek) megnevezése a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklete szerint: Vízellátás:

Víztározás

- 2 x 250 m3-es ivóvíztározó kiépítése az alsó és felső zónai 2x2x150 m3-es meglévő medencék helyett

Hálózat fejlesztése

- Új medence töltővezeték kiépítése az alsó zónai medence leágazás felől D 160 KPE vezetékkel (T-1);

- Új fogyasztóvezeték kiépítése az új medence és a felső zóna felé húzódó fogyasztóvezeték között, D 110 KPE vezetékkel (FF-1);

- Fogyasztóvezeték kiépítése a meglévő D 110 KPE vezeték felhasználásával az új medence, és a meglévő vezeték között, továbbá a fogyasztóvezeték rácsatlakozás előtt elzáró szerelvény, és nyomáscsökkentő beépítésével.

A vízellátás vízbázisa nem változik, a Heves megyei vízmű által átadott víz marad a Mátrafüred határában létesített csatlakozó aknából.

A tevékenység(ek) sorszáma a Khvr. 3. számú melléklete szerint:

79. ssz.:Ivóvíz távvezeték nem húzódik védett természetvédelmi területen¸ NATURA 2000, vagy barlang területen; hossza a belterületi szakaszon 0 km.

A tevékenység(ek) mérete (a Khvr. 3. számú melléklet szerinti mértékegységben meghatározva):

Vezetékek hossza:

Töltő vezeték meghosszabbítása: a 0+000 – 0+498 szelvények között 502,5 m hosszú, D160 KPE (vízműtelepi elágazás és a felső tervezett medence között))

Fogyasztó vezeték alsó zóna:0+000 – 0+049 szelvények között 48,9 m hosszú, D110 KPE (meglévő gerinc és az új medence között)

Fogyasztó vezeték felső zóna:0+000 – 0+396 szelvények között 399,9 m hosszú, D110 KPE (felső zónai tervezett medence és felső zónai elosztóhálózat között)

Medence és zárkamra: 2x250 m3 térfogatú:

Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi ügyféljel (KÜJ):

Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi területi jel (KTJ): ..........

A kérelmező azonosító adatai

Kérelmező

- neve: ÉRV ZRT

- elérhetősége (levélcím, telefon, fax, e-mail):

Kazincbarcika, Tardonai út 1

48-514-500; info@ervzrt.hu

- cégbírósági bejegyzés száma: -

- statisztikai számjele: 	.........................................................................................................................................

I. A tevékenység bemutatása, jellemzői

A tervezett tevékenység:

1. új vagy meglévő tevékenység módosítása:

Abasár település vízellátása 2013-ig helyi vízbázisra alapult, ez 3 db kutat jelentett a település ÉK-i részén lévő vízműtelepen.

A vízműkutak 2013-októberében elszennyeződtek, a vízműkutakban kimutatott szerves mikro szennyezők miatt (Tetra- és trikolór-etilén, szén-terraklorid) a kutakat ki kellett iktatni a vízszolgáltatásból.

A település ivóvízellátását 2013-ban a Heves Megyei Vízmű ZRt. által üzemeltetett Gyöngyös térségi ivóvízellátó rendszerről vásárolt ivóvízzel biztosították, a pálosvörösmarti és az abasári belső ivóvízellátó rendszeren keresztül.

2014-ben megépült a Mátrafüredi hálózatról leágazó gerincvezeték, amely Pálosvörösmart és Abasár vízellátó rendszerétől függetlenített vízátvezetést biztosít az alsó és felső zónát ellátó víztározó medencék közvetlen töltésével.

A Mátrafüredi vízátadási pontnál a víz fertőtlenítése biztosított, valamint a magassági viszonyok miatt nyomáscsökkentés van.

Abasár település változatos domborzati viszonyait figyelembe véve a település kétzónás ivóvízellátása megmaradt.

A vízellátó rendszer részeként üzemelő alsó-, illetve felső zónai 2 x150 m3-es medence állapota rossz, vízzárása megkérdőjelezhető, mely egyrészt a szolgáltatott víz minőségét befolyásolhatja negatív irányban, másrészt a közel lévő házakat elvizenyősíti. Ezeket a medencéket fel kell számolni, és a felső zónai meglévő, megszűnő medence mellé új 2x250 m3-es medence létesül, mely mindkét zónát ellátja. A medencénél klórozási lehetőséget tervezünk biztosítani, ezért a medence üzeme átfolyós rendszerű.

Az alsó zónai fogyasztó vezetékre nyomáscsökkentő épül.

Új D160 KPE töltő vezeték, új D110 KPE felső zónai fogyasztó vezeték épül, valamint a meglévő töltő vezeték átalakítása, kiegészítése alsó zónai fogyasztóvezetékké.

A betáplált víz mennyisége az éves lekötött kontingens nem változik.

Az építés során a régi rendszer biztosítja a vízellátást.

2. megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid leírása:

A település vízellátásához szükséges vízbetáplálási pont (Mátrafüred határa), a betáplált víz mennyisége, illetve kezelése (klórozás) változatlan. A település kétzónás vízellátása változatlan.

Változik a tározó helye, mivel a felső zónai megszűnő medence mellett létesül egy helyen egy 2x250 m3-es medence, mely mindkét zónába táplál vizet, az alsó zónába nyomáscsökkentőn keresztül. Változik a medence túlfolyószintje, mely 258,18 mBf.

A meglévő, megszűnő 2x2x150 m3-es tározótérfogat helyett 2x250 m3-es térfogat épül.

A medencénél klórozási lehetőség van, így annak üzemét átfolyós rendszerűre tervezzük.

Az engedélyezési terv 1.3. Műszaki leírása, továbbá a 2.1. -2.3 sz. Működési vázlat, Átnézetes- és Áttekintő helyszínrajzok mutatják a meglévő és új egységeket, továbbá azok kapcsolatát.

3. a felhasznált erőforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia - különösen nem megújuló forrásból):

A vezetékek nyomvonala földutakon, legelőn, kivett árok, kivett szivattyúház illetve fásított terület közösségi mintatér területen húzódik, így védett természeti értékű nem érintünk.

A tervezett medence legelő területen létesül.

4. építési időtartama és az üzemeltetés várható kezdete:

Az építés időtartama ~ 3-5 hónap, az üzemeltetés várható kezdete 2018. I. félév.

5. folytatására szolgáló építmények, területek, a közvetlen és a kapcsolódó létesítményeket, valamint a szükséges infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás):

Tervezett 2x250 m3-es medence és zázkamra, hypoadagolással.

Töltővezeték

D160 KPE töltő vezeték hossza 502,5 m.

Fogyasztóvezetékek: 	Alsó zónai vezeték:

A tervezett vezeték egy új szakaszból áll, illetve a meglévő D 110 töltővezeték, mely az átalakítás után fogyasztóvezetékként funkcionál. A tervezett vezetékszakasz hossza: 48,9 m D 110 KPE, meglévő, megszűnő felső és új medence között.

Fogyasztóvezetékre történő csatlakozás előtt nyomáscsökkentő.

Felső zónai vezeték:

D110 KPE fogyasztóvezeték 399,9m.

Túlfolyó-fenékleürítő vezeték

Befogadója a vízmosás, mely eddig is befogadta a megszünő medence túlfolyó vizét. Hossza 72 m D 160 KG PVC vezeték.

Az engedélyezési terv 1.3. Műszaki leírása, továbbá a 2.1. -2.3 sz. Működési vázlat, Átnézetes- és Áttekintő helyszínrajzok mutatják a meglévő és új egységeket, továbbá azok kapcsolatát.

6. funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás):

A jelenleg üzemelő vízellátó hálózathoz csatlakozik az új 2x250 m3-es átfolyós rendszerű medence. Ennek megfelelően épül a medencéhez egy töltővezeték az alsó zónai megszűnő medencétől; egy új fogyasztóvezeték az új medencétől a felső zónai fogyasztóvezetékig; valamint a meglévő töltő vezeték fogyasztó vezetékké alakul, egy rövid csatlakozással a tervezett medencénél. Az alsó zóna fogyasztóvezeték csatlakozásnál nyomáscsökkentő szükséges.

Az alsó és a felső zónai meglévő medencéket le kell kapcsolni a vízellátó rendszerről.

7. további fontosnak tartott jellemzői:

-

II. A telepítési helyszín és környezetének bemutatása, jellemzői

1. A tervezett tevékenység helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma):

2x250 m3-es medence

0132 hrsz. Abasár külterület

A tervezett nyomóvezeték az alábbi ingatlanokat a vízműtelep és az új medence között között:

0125 hrsz., 	abasári külterület

0126 hrsz.,	abasári külterület

0118/29 hrsz., 	abasári külterület

0118/30 hrsz., 	abasári külterület

0128 hrsz., 	abasári külterület

0129/54 hrsz., 	abasári külterület

0129/3 hrsz., 	abasári külterület

0129/5 hrsz., 	abasári külterület

0129/4 hrsz., 	abasári külterület

2. A felhasznált terület (telek) kiterjedése:

medence vízműtelep: 				1053,5 m2

Vezeték (szolgalmi sáv:4m, melybe a meglévő, es az új vezeték is elfér, ahol egymás mellett húzódnak)									488*4=1952 m2

3. A beépítettség mértéke:

tározó vízműtelep beépítettség mértéke: 38,5m/1053,5 = 3,65 % (Gépház)

4. A felhasznált terület (telek) jelenlegi területfelhasználási módja művelési ág szerint:

| Ssz. | Helyrajzi szám | Tulajdonos | Telek nagysága (ha) | művelési ága | Bejegyzett szolgalmi jog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0132 | Bagi Attila | 11,2807 | szőlő6 | -- |
| 2 | 0125 | Abasár Községi Önkormányzat | 0.0321 | kivett szivattyúház | 59 m2 nagyságú területre vízvezetési szolgalmi jog Magyar Állam |
| 3 | 0126 | Abasár Község Önkormányzat | 0.3028 | kivett út | 23 m2 nagyságú területre vízelvezetési szolgalmi jog Magyar Állam |
| 4 | 0118/29 | Abasár Községi Önkormányzat | 0.3017 | kivett út | 112 m2 területre vezetékjog Émász; 21 m2-es területre vízvezetési szolgalmi jog Magyar Állam |
| 5 | 0118/30 | Fülöp Szabolcs József | 2.2891 | fásított terület közösségi mintatér | 597 m2 vezetékjog ÉMÁSZ Hálózati Kft.; Fülöp Béla Zsolt haszonélvezeti jog; 1030 m2 vizvezetési szolgalmi jog Magyar Állam; Földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jog Magyar Állam; Elővásárlási jog Abasár Községi Önkormányzat |
| 6 | 0128 | Abasár Községi Önkormányzat | 0.1484 | kivett árok | 131 m2-nagyságú területre vízvezetési szolgalmi jog Magyar Állam |
| 7 | 0129/54 | Abasár Községi Önkormányzat | 0.6565 | legelő4 | 358 m2 nagyságú területre vízvezetési szolgalmi jog Magyar Állam |
| 8 | 0129/3 | Abasár Községi Önkormányzat | 0.1887 | kivett szivattyúház | 237 m2 területre vezetékjog ÉMÁSZ Hálózati Kft.; 251 m2 nagyságú területre vízvezetési szolgalmi jog Magyar Állam |
| 9 | 0129/4 | Abasár Községi Önkormányzat | 0.1009 | kivett út | 248 m2nagyságú területre vízvezetési szolgalmi jog Magyar Állam |
| 10 | 0129/5 | Abasár Községi Önkormányzat | 0.1018 | kivett szivattyúház | --- nincs bejegyzés |

5. További fontosnak tartott jellemzők:

A tervezett beruházás nem NATURA 2000 területen helyezkedik el.

III. A környezeti hatótényezők azonosítása

A válasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a válasz igen, akkor szükséges a környezeti hatás megnevezése is. Ha ismert, meg kell adni a környezeti hatások nagyságát, mértékét és a kedvezőtlen hatások elhárítására tervezett intézkedéseket is.

1. A tevékenység kiépítése és/vagy működtetése jelent-e fizikai változtatás(oka)t a megvalósítás helyszínén (a domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a növényzetben stb.)?  NEM

A tervezett medencék és zárkamra a terepszintből részben kiemelve épülnek. A műtárgyak magassági telepítése a meglévő terepszinthez igazodik. A vízmű telep területe legelő művelési ágról változik kivett besorolásúra. A lefolyási viszonyok nem változnak. A területen a medencék fölött övárok létesül. A kialakított rézsűre növényzet telepítését tervezzük.

2. A tevékenység működése közben felhasznál-e, illetve tárol-e, szállít-e, kezel-e, termel-e olyan veszélyes anyagokat, amelyek károsak, vagy kockázatosak az emberi egészségre vagy a környezetre?

Az építés során várhatóan keletkező építési hulladékokról mellékeltük a Műszaki leírásban az EWC kódos listát. A keletkező hulladékokat szelektíven kell gyűjteni.

Veszélyes hulladék keletkezése kizárható.

Az üzemeltetés során keletkező nem keletkezik hulladék.

A gépi berendezések (Hypoadagoló) karbantartását a szakszervizek végzik, így a karbantartás során keletkező hulladékok elhelyezése a szakszervizek feladata (fáradt olaj, légszűrő, elhasználódott alkatrészek, tömítések, stb.).

3. Jár-e a tevékenység vízkivétellel felszíni, illetve felszín alatti vizekből? (A vízkivétel mennyiségének meghatározása.)

A tevékenység során felszíni és felszín alatti vízkivétel nem történik.

4. A tevékenység kiépítése, illetve működtetése során keletkezik-e önálló kezelést igénylő szennyvíziszap, illetve a szokásos mértékű települési hulladéktól eltérő mennyiségű és minőségű szilárd hulladék?

Nem

5. A tevékenység bocsát-e ki szennyezőanyagokat vagy bármilyen veszélyes, mérgező vagy egészségre káros anyagot a levegőbe?

A tevékenység során egészségre káros anyag nem kerül a levegőbe.

6. Jellemző-e, hogy a tevékenység kiépítése, működtetése zajt, rezgést, bűzt okoz, illetve fényt, hőenergiát vagy elektromágneses sugárzást bocsát ki?

Zajhatások

Építés során

Az építés során a munkagépek és az építőanyagok beszállítását biztosító szállító járművek okoznak zajkibocsátást. A kivitelezési munkák éjszaka nem folynak. A kivitelezési tevékenységből származó zaj nem lépi túl a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EVM rendelet határértékeit.

Az építés során csak karbantartott, megfelelő állapotú gépet szabad használni.

Üzemeltetés során

Nem keletkezik zajhatás a beruházással érintett területen.

Bűzhatás

Nincs

7. Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszíni vízbe vagy felszín alatti vizekbe történő kibocsátása?

A medence túlfolyó és fenékleürítő vezetéke gravitációs csatornán köt be a vízmosásba, oda ahova a megszűnő felső zónai medence vezetéke kötött be. (tehát változás nem történik).

A talajba és a felszín alatti vízbe kibocsátás nem történik.

8. Jár-e a tevékenység működtetése szennyvízgyűjtéssel, szennyvízkibocsátással vagy speciális kezelést, ipari előtisztítást igénylő szennyvizek keletkezésével?

Nem.

9. A környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kívánt berendezések (beleértve a haváriák, balesetek megelőzését, elhárítását):

Az építés csak a nappali órákban történhet.

10. További fontosnak tartott jellemzők:

-

IV. A telepítési hely környéke, a jelenlegi területhasználatok

A medence környezetében gyümölcsös és legelő művelési ágú területek helyezkednek el.

Amennyiben ismert, kérjük az alábbi adatok, információk megadását is.

1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a kérelmező által ismert módja:

Szőlő, gyümölcsös művelésű területek.

2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmező által tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek megjelölése (amennyiben ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. számú melléklete szerinti megnevezése):

Nem releváns

3. További fontosnak tartott jellemzők a szomszédos ingatlanokon:

-

Amennyiben az adatlap bármely pontjára vonatkozóan az eljárásban egyébként benyújtott dokumentáció részletesebb információt tartalmaz, kérjük az adott pontban jelezni.